FZ 01, FZ 02 und FZ 03

zum Einsatz in UKW – FM – Geräten

## Bandmittenfrequenz 473 kHz

# Verwendungszweck

Die mechanischen Filter FZ 01, FZ 02 und FZ 03 sind für den Einsatz in FM Zwischenfrequenz – Verstärkern vorgesehen. Sie sind elektrisch gesehen mit normalen Bandfiltern zu vergleichen und werden wie diese in die Schaltungen eingefügt. Die Auswahl der Filtertype erfolgt nach dem gewünschten Kanalabstand des Gerätes. Da alle 3 Typen gleiche Außenabmessungen und gleiche Anschlußwerte haben ist ein Austausch zwischen den einzelnen Filtertypen möglich.

# Besondere Merkmale

- Geringe Durchlaßdämpfung

- Hohe Flankensteilheit

- Sehr hohe Weitab – Selektion

- Geringe räumliche Abmessungen

# Aufbau und Wirkungsweise:

Mechanische Filter vereinigen in sich gegenüber Spulen und Quarzfiltern den Vorteil kleiner Abmessungen mit dem überlegener elektrischer Eigenschaften, speziell bei kleinen Bandfiltern. Die Filter sind in Rohre mit einem Außendurchmesser von 15 mm eingebaut. Die Länge der Filter beträgt 72 bzw. 70 mm (ohne Anschlußdrähte). Die Befestigung erfolgt entweder durch Verschraubung (für diesen Zweck sind Füße mit eingeschnittenem Gewinde vorgesehen), oder durch Schränklappen die sich für die Befestigung der Filter in gedruckten Schaltungen geeignet sind. Die elektrischen Anschlüsse sind an den Stirnseiten herausgeführt. Von den Endkreisen sind im Filterrohr nur die Spulen enthalten. Die Abstimmkapazität und ein Abschlußwiderstand müssen in der Schaltung hinzugefügt werden. Die Filter sind speziell für den Einsatz in Transistorgeräten vorgesehen.

Die mechanischen Filter entsprechen in ihrem Verhalten mehrkreisigen Tschebyscheff - Filtern mit elektrischen Schwingkreisen. Die für das elektrische Verhalten von Tschebyscheff - Filtern notwendigen hohen Kreisgüten werden in den mechanischen Filtern durch Resonanzen mechanischer Leitungsstücke gebildet die über elektromechanische Wandler mit der übrigen Schaltung verbunden sind. Am Ein – und Ausgang der Filter ist also je ein elektrischer Kreis der die Verbindung zu der übrigen Schaltung herstellt.

|  |  | Filter 01 | Filter 02 | Filter 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalabstand | kHz | 50 | 20 | 25 |
| Bandmittenfrequenz | kHz | 473+/-1,5 | 473+/-0,5 | 473+/-0,5 |
| Temperaturkoeffizient der Bandmittenfrequenz | 1/°C | <+/-10x10-5 | <+/-1x10-5 | <+/-1x10-5 |
| Durchlaßbandbreite bei 6 dB Abfall | kHz | +/-18 | +/-6 | +/-8 |
| Toleranz der Durchlaßbandbreite | kHz | +3 | +2 | +2 |
| Welligkeit im Durchlaßbereich | dB | <1,5 bis 2,5 | <1,5 bis 2,5 | <1,5 bis 2,5 |
| Durchlaßdämpfung | dB | <2 | <2 | <2 |
| Sperrbandbreite bei 70 dB | kHz | <+/-40 | <+/-16 | <+/-20 |
| Anzahl der für die Selektion wirksamen Kreise |  | 9 | 7 | 7 |
| Nebenwellendämpfung | dB | >60 | >60 | >60 |
| Schütterfestigkeit |  |  | 6 | 6 |
| Arbeitstemperaturbereich | °C | -20 bis +65 | -20 bis +65 | -20 bis +65 |

### Anschlußwerte des elektromechanischen Wandlers

| Ohmsche Belastung | 18 kΩ +/- 5 % ganze Wicklung rot/grün 500 Ω +/- 5 % Anzapfung gelb/grün |
| --- | --- |
| Parallelkapazität (ganze Wicklung rot/grün) | 300 pF +/- 20 % Der genaue Kapazitätswert ist auf das Filter gedrückt |
| Eingangsspannung | 2 V eff maximal |
| Gleichstromanteil des Eingangs – bzw. Ausgangsstromes | Gleichstromfreier Anschluß ist anzustreben |
|  | Durchmesser | Länge |
| FZ 01 | 15 mm | 72 mm |
| FZ 02 und FZ 03 | 15 mm | 70 mm |